Descrizione della problematica o del bisogno nell’azienda o pubblica amministrazione utente.

Bticino, leader nelle infrastrutture elettriche e digitali, si è impegnata in una politica di miglioramento continuo delle sue prestazioni energetiche e si è posta l’obiettivo di ridurre i consumi delle sue attività di almeno il 10% su un periodo di 5 anni.

Per consolidare questa dinamica di miglioramento ha deciso di realizzare un Sistema di Gestione dell’Energia conseguendo la certificazione secondo la norma internazionale ISO 50001. In Italia, i siti interessati da questo progetto sono quattro : tre insediamenti produttivi e il centro di distribuzione del prodotto finito. La norma ISO 50001, in breve, specifica i requisiti per creare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo del progetto è di perseguire, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della prestazione energetica con azioni di efficienza energetica mirate a ridurre il consumo ottimizzando l'uso dell'energia.

Descrizione della soluzione tecnologica (tecnologie usate, architettura, ecc.).

Bticino presenta nel suo ampio catalogo prodotti, contatori di misura certificati secondo la Direttiva MID, (direttiva europea che regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi metrici-legali) che quando vengono installati nei quadri elettrici, affiancati a un’interfaccia di rete e a un convertitore, trasferiscono i dati sui consumi di elettricità, acqua e gas a un indirizzo internet di un web server. Grazie alla facilità con la quale Qlik collega direttamente i misuratori di energia e i sistemi informatici aziendali, è stato possibile associare in un'unica applicazione i dati di consumo e i dati dei volumi produttivi, i dati climatici, le previsioni e i valori di budget dei consumi attesi. In questo modo si realizzano gli indicatori di efficienza energetica che permettono di monitorare e analizzare puntualmente i risultati delle azioni di miglioramento.

Descrizione del progetto di implementazione - complessità, tempi, aspetti organizzativi, costi, ecc.

Il progetto di implementazione - che ha coinvolto un gruppo interfunzionale composto da diverse funzioni aziendali quali l’IT, la manutenzione, lo sviluppo prodotto e i servizi tecnici - è partito nel 2014 e ha seguito diverse fasi:

- L’installazione dei misuratori nei quadri elettrici e nei punti di distribuzione del gas naturale in quelle aree o impianti considerati usi energetici significativi all’interno dei quattro stabilimenti coinvolti dalla certificazione energetica

- L’individuazione dei dati e degli indicatori energetici

- La progettazione e realizzazione del cruscotto Energy Dashboard

- La realizzazione di un piano di installazione dei misuratori Bticino per monitorare la totalità dei consumi di tutti gli stabilimenti produttivi italiani

Descrizione dei principali benefici raggiunti dall’azienda o pubblica amministrazione utente.

La realizzazione di questo progetto, la sua integrazione nel sistema di gestione dell’energia e il costante monitoraggio dei risultati delle azioni di miglioramento ha contribuito, nel primo anno, a consuntivare una riduzione del 3% dei costi energetici. I sistemi di misura Bticino certificati MID hanno poi permesso di raccogliere dati finalizzati all’ottenimento dei titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore dei Mercati Energetici che possono essere rivenduti sul mercato per generare profitti.

Descrizione degli elementi distintivi e di reale innovatività/originalità della soluzione, anche con riferimento a soluzioni «concorrenti».

L’unione del sistema di misura dell’energia Bticino alla piattaforma Qlik di visual analytics ha permesso il consolidamento dei dati importati da più origini in un'unica applicazione e la conseguente realizzazione del cruscotto decisionale ‘Energy Dashboard’, in grado di supportare il sistema di Gestione dell’Energia. La possibilità di navigare e interagire con i dati senza limiti, la velocità di risposta del motore associativo e la libertà di effettuare analisi per qualsiasi dimensione di interesse, offrono un ambiente ideale per la gestione dei dati energetici.